Комплектация теплицы

| № Детали | Деталь | Кол-во деталей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Теплица 4м | Вставка 2м |
| 1 | Дуга | 10 | 4 |
| 2 | Сегмент | 3 | 2 |
| 3 | Стрингер |  | 14 |
| 4 | Соединитель крестообразный | 42 | 28 |
| 5 | Зацеп | 12 | 4 |
| 6 | Гайка М6 | 258 | 76 |
| 7 | Саморез 4,8*64 | 12 | 4 |
| 8 | Болт М6х30 | 112 | 56 |
| 9 | Винт М6х40 | 134 | 16 |
| 10 | Соединитель Т-образный | 28 | - |
| 11 | Соединитель угловой | 44 | - |
| 12 | Сегмент с поперечиной | 2 | - |
| 13 | Стойка дверного проема | 4 | - |
| 14 | Основание | 8 | - |
| 15 | Поперечина фасада | 4 | - |
| 16 | Ножка | 2 | - |
| 17 | Дверь | 2 | - |
| 18 | Форточка | 2 | - |
| 19 | Форточная завертка | 4 | - |
| 20 | Петля накладная | 8 | - |
| 21 | Саморез 4,2х16 | 48 | 16 |

Установка теплицы

В случае размещения теплицы «Алтайская трубная» непосредственно на грунт, следует выкопать траншею необходимой глубины. Ширина траншеи копается на ширину штыковой лопаты . При этом необходимо обеспечить горизонтальность площадки под установку теплицы. Теплицу «Алтайская трубная» можно устанавливать на заранее подготовленный фундамент. Фундамент может быть блочным, бетонным или каркас из деревянного бруса. При этом деревянный брус обрабатывается антисептиком, во избежание образования грибков и плесени. При установке теплицы «Алтайская трубная» на фундамент, необходимо укоротить (отрезать) Дугу №1.

Схема теплицы с деталировкой

Сборка  каркаса теплицы

Подготовка

Распакуйте пакеты с деталями теплицы, убедитесь в полноте комплектации в соответствии с комплектацией. Перед сборкой теплицы на каждом Сегменте №2 и Сегменте с поперечиной №12 отметьте маркером центр дуги. Данные отметки служат для ориентации места крепления Соединителя крестообразного №4 при сборке тоннеля и Соединителя Т-образного №10 при сборке фасадов.

Разложите на ровной поверхности каркас фасада используя схему сборки фасада. Соедините все разложенные элементы с помощью соединителей, болтов, винтов и гаек. Соберите в такой же последовательности второй фасад.

Схема сборки фасада

Сборка Каркаса

Описание сборки

Сборку тоннеля необходимо проводить непосредственно на месте установки теплицы. Сборку тоннеля нужно начинать с фасада теплицы. Присоедините к фасаду Стрингеры №3, затем поднимете арку тоннеля и присоедините к собранной конструкции. Аналогичным образом соберите оставшуюся часть теплицы. Если используется модульная вставка, то вместо второго фасада сначала устанавливается собранная модульная вставка, а затем к ней присоединяется фасад. Оставшиеся Стрингеры №3, Соединители крестообразные №4 и Соединители Т- образные №10 установить по центру дуги Сегментов №2 и Сегментов с поперечиной №12, ориентируясь на отмеченные маркером метки, сделанные при подготовке

Сборка модульной вставки

Для увеличения длины теплицы используется модульная вставка, которая состоит из двух арок тоннеля, стрингеров и соединительных элементов. Сборка модульной вставки аналогична сборке арок туннеля. Модульная вставка позволяет увеличивать длину теплицы кратно 2 метрам. То есть для увеличения длины теплицы до 6 метров используется одна модульная вставка, до 8 метров — две модульные вставки и т.д.. Соберите арки модульной вставки аналогично сборке арок тоннеля. Присоедините стрингеры согласно схемы сборки модульной вставки.

Схема сборки модульной вставки

Навеска дверей

Перед навеской дверей выравниваем каркас теплицы по горизонтали и вертикали.

Описание сборки

Закрепите на Дверях №17 и Форточках №18 Петли накладные №20 с помощью Саморезов №21. Установите в дверной проем Дверь №17 и Форточку №18 с закрепленными на них Петлями накладными №20 соблюдая равномерность зазоров. Закрепите Петли накладные №20 с помощью Саморезов №21. После установки Дверей №17 и Форточек №18 проведите окончательную затяжку всех резьбовых соединений.

Работы с сотовым поликарбонатом

При обшивке теплицы следует применять сотовый поликарбонат (СПК). Если СПК имеет защитный УФ-слой, эта сторона листа покрыта транспортировочной полиэтиленовой пленкой, на которой предоставлена информация об УФ-слое. Транспортировочную пленку с листа СПК необходимо снять, пометив сторону с защитным УФ-слоем маркером. При покрытии теплицы СПК сторона листа с защитным УФ-слоем должна быть ориентирована наружу

Крепление листов СПК производиться кровельными саморезами 5,5х25 мм, с контролем момента затяжки во избежание деформации листа СПК.

После всех работ связанных с раскроем СПК необходимо заклеить все торцы скотчем.

Схема раскроя СПК

Описание монтажа

Разрежьте лист СПК по длинной стороне пополам. (см. Схему раскроя СПК). Прикрепите при помощи кровельных саморезов 5,5х25 мм каждою из половинок СПК к фасадам теплицы. Обрежьте лишнее острым ножом так, что бы лист заходил плотно под полку дуги каркаса. Прорежьте острым ножом двери и форточки. Убедитесь в том, что двери и форточки открываются и закрываются без особых усилий, при необходимости подрежьте ножом места застревания. Заклейте все торцы скотчем.

На каждую дверь и форточку установите с помощью саморезов №21 Форточные завертки №19, при этом ручка на двери замыкает дверь со Стойкой дверного проема №13, а ручка на Форточке №18 замыкает форточку с Дверью №17, образуя тем самым единую большую дверь.

Листы СПК монтируются от торцов с напуском на фасад 5 см.

Сначала монтируются крайние  листы, последним монтируется средний лист с напуском на соседние листы в независимости от длины теплицы

Уложите лист СПК на каркас теплицы, предварительно заклеив торцы скотчем. Выровняйте лист по длине. Притяните лист СПК к каркасу теплицы кровельными саморезами 5,5х25 мм контролируя момент затяжки и исключая деформацию листа. Так как  деформированный лист может сломаться.

После монтажа всех листов СПК при установке каркаса на грунт теплицу необходимо присыпать по всему периметру для герметизации и устойчивости.

Сотовый поликарбонат и кровельные саморезы 5.5*25 в комплект каркаса не входят.

Параметры нагрузок

Максимальная снеговая нагрузка не более- 70кг/м2

Максимальная ветровая нагрузка не более- 50кг/м2

Максимальная нагрузка подвешенных растений- 70кг/м2

Гарантийные обязательства

1. Предприятие изготовитель несет ответственность за комплект каркаса и его собираемость и за целостность теплицы.

2. Изготовитель не несет ответственность за прочность каркаса при несоблюдении указаний инструкции по установке и за не соблюдения параметров максимальных нагрузок.

3. Гарантийный срок 12 месяцев со дня покупки.

___________________/___________________

Дата продажи : ________________201____г.

М.П.